Глава 1. Характеристика современного положения

1.1. Положение проектируемой территории в системе расселения муниципального района

Ариевский сельсовет находится в восточной части Дуванского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Мечетлинским районом, с востока – с Месягутовским сельским поселением, с запада – с Михайловским сельским поселением, с юга - с Сикиязским сельским поселением. Центр сельского поселения – деревня Ариево является центром сельского поселения. В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: д. Ариево, д. Верхнее Абсалямово, д. Нижнее Абсалямово, д. Каракулево, д. Маржангулово, д. Мулькатово.

Площадь сельского поселения – 8775,70 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 7,404 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

В почвенном покрове темно-серые лесные почвы занимают 64,4 %, серые лесные – 11 %, пойменные – 4,6 %, чернозем – 6,8 %, увлажненные – 3,7 %, овражно-балочные – 2,5 %.

Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, пищевую промышленность, животноводство, транспортное обслуживание, строительство. Наиболее крупные из них:

- ООО СХП «Урал-Тау» животноводство, растениеводство (д. Ариево, д. Мулькатово);

- КФХ «Гибатов» - растениеводство (д. Ариево);

- КФХ «Рамазанов» - растениеводство (д. Ариево);

- КФХ «Мингажев» - растениеводство (д. Маржангулово);

- КФХ «Харрасов Миньяр» - растениеводство (д. Маржангулово);

- КФХ «Толпар» - растениеводство (д. Каракулево).

По территории сельского поселения проходит дорога регионального значения: а/д «Караидель –Месягутово - Верхние Киги» а так же трубопроводный транспорт, представленный, газопроводами высокого давления категории Г-3 и Г-4.

1.1.1. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия не выявлены.

1.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

1.2.1. Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 390 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 390 С,

обеспеченностью 0,92 – 360 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 500 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169/-9,9;

≤ 8° С – 228/-6,3;

≤ 10° С – 244/-5,3.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Дуван | 11/12 | 5/6 | 2/7 | 6/8 | 30/23 | 27/20 | 16/20 | 2/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Дуван | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 976,2 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +27,6;

обеспеченностью 0,98 +24,8;

обеспеченностью 0,96 +23,0;

обеспеченностью 0,95 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,9 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 376 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 20 | 11 |

12. Среднее число дней с росой за год – 68.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Дуван | -15,0 | -13,7 | -7,1 | 3,0 | 10,6 | 15,8 | 17,2 | 14,8 | 9,3 | 1,6 | -6,8 | -12,1 | 1,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 40-65 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности северного и северо-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 20-50, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Черная Вода относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 36ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 228 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 131 см, раз в 50 лет – 171 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Поверхность территории Дуванского района представляет собой часть Уфимского плато - центральная и западная части с высотой до 517 м и часть Юрюзано-Айской увалисто-волнистой равнины. Северо-восточная часть - это обширное понижение. Западная часть этого понижения в пределах левобережья р. Ай имеет характер волнистой равнины, лежащей на высоте 240-300 м с отдельно меридионально-вытянутыми грядами и возвышенностями, достигающими высоты 375 м. Характерным для этой равнины является широкое развитие карстовых образований в виде провальных воронок. По правобрежью реки Ай рельеф приобретает более расчлененный характер. Степень расчленения рельефа 0,5-1,0 км, уклоны 1-4 %.

В формировании геологического строения и устройства поверхности района принимают участие различные по условиям образования, возрасту, минералогическому составу осадочные (морские, континентальные) магматические, метаморфические породы. Наибольшее распространение имеют осадочные породы и магматические образования, состояние из глубинных изверженных разностей.

Стратиграфия (определение возраста земных наслоений) представлена отложениями верхнего карбона пермской системы третичных и четвертичных образований, а также верхнекаменноугольными и нижнепермскими отложениями. Залегание слоев моноклинальное. Эта моноклинапьность и отсутствие тектонических нарушений упрощает геологическую карту района.

Тектоника (движение и деформация земной коры) представлена антиклинальным поднятием Уфимского плато, касающегося краем Восточно-Русской платформы синклинальным прогибом Юрюзано-Сылвенской депрессии, являющейся частью Предурапьского прогиба и тектонический блок надвига хребта Ка- ра-Тау, представляющий выступ складчатого Урала.

Водоносность. Подземные воды района характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов. Это обстоятельство, обусловленное в основном широким развитием карста, является основной причиной безводности региона. Четвертичные элювиально-делювиальные отложения водоразделов водопроницаемы и имеют малую мощность, в связи с тем, в них не могут образоваться постоянные водоносные горизонты, а скапливается лишь верховодка, в периоды обилия атмосферных осадков.

Несколько большая водоносность четвертичных осадков приурочена к участкам развития пород Зильдермекской свиты, где имеются пласты глинистых сланцев, мергелей.

Второй вид подземных вод, связанных с четвертичными отложениями - это подземные аллювиальные потоки, приуроченные к руслам сухих логов, питающихся за счет атмосферных вод.

Основные экзогенно-геологические процессы - карст, речная эрозия.

По условиям рельефа инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так, западная и центральная части района (Уфимское плато) - это территория, неблагоприятная для градостроительного освоения из-за сильной расчлененности рельефа и широкого развития гипсового карста.

Территории, приуроченные к Приайской, пологохолмисто - увалистой равнине в целом благоприятны для градостроительного освоения.

Неблагоприятными факторами являются участки заболоченности и карста. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6 - 6,0 м/год) и правых притоков (0,2 - 2,0 м/год).

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Аньяк, Черная Вода, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной территорией и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 244,0 до 391,0 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас рек Аньяк, Черная Вода, а также их притоков, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 250,0 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования, в основном, в северо-западной части района проектирования. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Дуванского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Аньяк и Черная Вода.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Аньяк, которая протекает через территорию сельского поселения с юга на северо-восток.

Протяженность реки Аньяк составляет 13 км. Весеннее половодье наблюдается в апреле.

Питание преимущественно снеговое, река является притоком реки Ай.

Замерзает в конце октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая.

По данным многолетних наблюдений населенные пункты сельского поселения Ариевский сельсовет не попадают в зону подтопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Ариевский сельсовет

табл. № 6

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аньяк | река Ай | 13,0 | 13,0 |

На территории сельского поселения расположены многочисленные ручьи и водотоки протяженностью менее 10 км.

Перечень водных объектов, расположенных в пределах

Ариевского сельского поселения

табл. № 7

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Протяженность, км | Объем, площадь зеркала воды, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки и ручьи |
| 1 | д. Нижнее Абсалямово, д. Верхнее Абсалямово, д. Ариево, д. Мулькатово, д. Маржангулово | Аньяк | 13 | - |
| 2 | д. Маржангулово | Соккуль | 2,36 | - |
| 3 | д. Каракулево | Черная Вода | 2,23 | - |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

1.2.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Растительность

Территория Дуванского района относится к лесной (в пределах Уфимского и лесостепной зонам (Месягутовская лесостепь или Юрюзано-Айская равнина).

Коренной растительной формацией лесной зоны являются елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород, главным образом липы. Коренные породы под антропогенным воздействием заменяются вторичными: липняками, березняками, осинниками.

Леса Месягутовской лесостепи преимущественно березовые, березово-сосновые, реже березово-дубовые.

Степная растительность имеет злаково - разнотравный и ковыльно - нотравный характер.

Кустарниковая растительность представлена ивой, черемухой, рябиной, лещиной. Расположена она главным образом по водоразделам, склонам долины рек, сапок, оврагов.

Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади района к площади занятой под лесными насаждениями, той лесом, к его общей земельной площади составляет 28,3 %. Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятные ландшафты, сочетающие природно-эстетический фактор - интересный рельеф, леса и водоемы.

1.2.5. Почвы

Район проектирования распложен в Юрюзанско-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи Республики Башкортостан.

В почвенном покрове темно-серые лесные почвы занимают 64,4 %, серые лесные – 11 %, пойменные – 4,6 %; чернозем – 6,8 %, увлажненные – 3,7 %, овражно –заболоченные -2,5 %.

Механический состав – тяжелые суглинистые и глинистые. Развиты овраги.

1.2.6. Градостроительные ограничения для территориального развития

1.2.6.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, прибрежно-защитные полосы водных объектов, затапливаемые зоны, особо охраняемые природные территории, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

Зона санитарной охраны водозабора

В целях водоснабжения населенных пунктов Ариевского сельского поселения используются подземные воды из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны, как для подземных источников водоснабжения, устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

Береговые полосы водных объектов:

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Ариевский сельсовет устанавливаются размеры береговых полос:

- реки Аньяк – 20 метров;

- реки Соккуль, Черная Вода – 5 метров.

Затапливаемые зоны паводковыми водами 1 % обеспеченности

Самой большой рекой на территории сельского поселения является река Аньяк. Питание реки Аньяк преимущественно снеговое. Замерзает в конце октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая. Река не сплавная.

По данным многолетних наблюдений населенные пункты сельского поселения Ариевский сельсовет не попадают в зону затопления 1 % обеспеченности.

В соответствии с проектными решениями: для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений, предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления и возможного катастрофического затопления.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются (согласно ст. 67.1 Водного кодекса РФ).

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения, располагаются две особо охраняемые природные территории: «Каракулевское болото» и «Заросли степной вишни у д. Ариево».

1). «Заросли степной вишни у д. Ариево»

Категория: ботанический памятник природы.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь:17,0 га.

Землепользователь: ООО СХП «Урал-тау».

Местоположение: 2,5 км к северо-западу от д. Ариево.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Объектом охраны являются заросли степной (кустарниковой) вишни на г. Устутау (Сусактау), являющейся одним из отрогов Реченских гор – эрозионного известнякового уступа водораздела рек Ай и Юрюзань. Вишня произрастает в нижней трети склонов и среди искусственных посадок хвойных пород. Это одни из  последних сохранившихся зарослей вишни в этом регионе, некогда занимавших обширные площади и уничтоженных чрезмерным выпасом скота. На г. Устутау, на  юго-восточном  склоне, также сохранились луговые степи, где отмечены редкие виды растений: ковыль перистый и плейстоценовый реликт – володушка многожилковая. С вершины г. Устутау открывается живописный вид на древнюю долину р. Ай, что привлекает отдыхающих. Памятник имеет природоохранное, научное и рекреационное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника  природы запрещены выпас скота, сенокошение, террасирование склонов и посадки лесных культур, сбор лекарственных и декоративных растений, добыча строительных материалов.

2). «Каракулевское болото»

Категория: комплексный памятник природы.

Образован распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2005 г. №673-р.

Площадь:106,0 га.

Землепользователь: ООО СХП «Уралтау».

Местоположение:1 км к северо-западу от д. Верхнее Абсалямово.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Болото расположено в долине р. Аньяк, питается за счет карбонатизированных подсклоновых грунтовых вод и атмосферных осадков. Несмотря на то, что болото сильно нарушено (осушается, проводились добычи торфа и болотного известняка), оно обладает уникальной флорой. Здесь произрастают такие редкие виды растений, как схенус ржавый, венерин башмачок настоящий, багульник болотный, водяника гермафродитная, тайник яйцевидный, пальчатокоренник Фукса, зимолюбка зонтичная и др. Для меч-травы обыкновенной, включенной в Красные книги Российской Федерации и республики Башкортостан это болото является одним из немногих достоверных местообитаний вида в республике. В северо-восточной части болота сохранился участок редкого типа сосняков – зеленомошник с багульником, голубикой и водяникой. Памятник природы имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены добыча торфа, болотного известняка, мха, заготовка полезных растений, дальнейшее осушение сохранившихся участков, рубка леса, выпас скота.

2. Ограничения по технологическим факторам

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунальных объектов.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 8

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ариево |
| 1 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Мечеть | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Котельные | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Маржангулово |
| 1 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Мулькатово |
| 1 | МТФ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Мельница | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Зерносклад | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Верхнее Абсалямово |
| 1 | Гараж | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Каракулево |
| 1 | Гараж | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- сельское или закрытое кладбище – 50 м;

-свалка ТБО– 1000 м;

- скотомогильник – 1000 м.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Территория, затапливаемая паводком 1 % на территории сельсокго поселения отсутствует;

- Гидравлически опасные объекты: источники гидравлической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источники радиационной опасности на территории района проектирования отсутствуют;

- Источники химической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источниками взрыво - пожароопасности являются предприятия:

1. ОАО «Газ-сервис», газораспределительные пункты (ГРП и ШРП) в населенных пунктах сельского поселения;

- «Источниками техногенных ЧС могут быть аварии на газопроводах при пересечении с основными транспортными магистралями, коридоры линий высоковольтных передач и газопроводов.

1.2.6.2. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Прибрежные защитные полосы водных объектов:

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (согласно статьи 65 «Водного кодекса РФ»).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры прибрежных защитных полос на территории сельского поселения:

- река Аньяк – 40 метров;

- реки Черная Вода, Соккуль – 30 метров.

Природоохранные территории

Согласно статье 65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны водных объектов:

- река Аньяк – 100 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);

- реки Черная Вода, Соккуль – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса. Лесов I группы в сельском поселении составляют 7,36 га или 1,1 % всего лесного фонда на территории сельского поселения.

1.2.6.3. Территории благоприятные для строительства

Участки территории сельского поселения с абсолютными отметками поверхности более 250 м. Территории сельского поселения слабо подвержены карстообразовательным процессам.

1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Дуванского района представлена месторождениями нерудного сырья: известняком, гажей известковой, кирпично-черепичным сырьем, месторождениями строительного камня.

По данным на 01.04.2014 г. на территории сельского поселения располагается один лицензионный участок на общераспространенные полезные ископаемые, уч. Подреченская Гора (УФА00351ТЭ). Его местоположение указано на листе 1, тома III «Графическая документация». На территории данного участка добывается камень строительный.

1.2.8. Земельные ресурсы

По состоянию на 2014 г. общая площадь территории сельского поселения составила 8775,7 га.

Распределение существующего земельного фонда

табл. № 9

| №№ | Пользователи земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7404,09 | 84,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 470,49 | 5,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 80,2 | 0,91 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 123,0 | 1,4 |
| 5 | Земли лесного фонда | 674,85 | 7,6 |
| 6 | Земли водного фонда | 17,59 | 0,20 |
| 7 | Земли специального назначения | 5,48 | 0,06 |
| Всего земель в административных границах сельского поселения | 8775,7 | 100 |

Распределение территорий по населенным пунктам сельского поселения

табл. № 10

| №п/п | Населенные пункты | Общая площадь земель населенных пунктов по сост. на 2014 г., га | Общая площадь жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Ариево | 85,08 | 50,03 |
| 2 | д. Верхнее Абсалямово | 49,27 | 16,37 |
| 3 | д. Нижнее Абсалямово | 47,76 | 2,66 |
| 4 | д. Каракулево | 156,75 | 47,02 |
| 5 | д. Маржангулово | 71,37 | 33,6 |
| 6 | д. Мулькатово | 60,26 | 25,72 |
| Итого | 470,49 | 175,4 |

1.2.9. Лесные ресурсы

Дуванский район входит в состав южной лесостепи. Леса представлены небольшими локальными массивами, преимущественно в центральной и восточной частях района. Лесной фонд (Гослесфонд и сельскохозяйственный) занимает 1,230 тыс. га, что составляет 18,46 % территории сельского поселения. Район лесодифицитный, лесосырьевые ресурсы истощены: лесистость низкая, т.к. район расположен в лесостепной зоне, часть лесов (6,7 %) отнесена к I группе и выполняет защитные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие природоохранные функции. Леса II группы, возможные для эксплуатации, составляют 93,3 % покрытой лесом площади.

Леса расположены в лесостепной зоне лесостепного района Европейской части российской Федерации.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов на территории сельского поселения:

- леса, расположенные в водоохранных зонах – 7,32 га;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 7,36 га;

3) зеленые зоны и лесопарки отсутствуют;

4) ценные леса, в том числе запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных обьектов, нерестохранные полосы отсутствуют;

5) эксплуатационные леса – отсутствуют;

6) на территории сельского поселения особо охраняемые природные территории составляют 123,0 га;

7) леса расположенные в лесостепной зоне, степях, горах  - 660,17 га.

Общая площадь земель лесного фонда на территории сельского поселения составляет 674,85 га.

Глава 2. Экологическая оценка района

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории сельского поселения Ариевский сельсовет производственные предприятия представлены предприятиями лесоперерабатывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, а так же автотранспортными предприятиями.

2.1. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Дуванского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды республики Башкортостан в 2013 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к с. Месягутово, городу Янаул.

В 2013 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 4,0 т. В том числе 0,03 т от стационарных источников, и 3,7 т от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2013 год составила 0,152 т на 1 человека (пост наблюдения - г. Янаул)

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Постов регулярного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха нет.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По климатическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория Башкортостана относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников (предприятий и организаций) и передвижных источников (транспортных средств).

Важной проблемой является оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу газоочистительным оборудованием.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования является удовлетворительной.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспортные средства, в выбросах которых содержатся в основном вещества 2-го и 3-го классов опасности.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Большую долю в загрязнении атмосферного воздуха вносит транзитный автотранспорт. Выбросы от транзитного транспорта составляют 43 % от годовых выбросов автотранспорта.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

2.2. Состояние поверхностных вод

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- сбросы неочищенных бытовых и промышленных сточных вод и животноводческих комплексов;

- сбросы неочищенных дренажных дождевых вод с территорий населенных пунктов и предприятий;

- неорганизованные свалки твердых бытовых отходов;

- распашка, строительство в водоохранных зонах рек;

- нарушения технологии процессов добычи и эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов.

2.3. Состояние подземных вод

Под загрязнением подземных вод понимаются изменения качества воды, вызванные хозяйственной деятельностью человека, причем загрязнение может проявляться как в увеличении содержания типичных компонентов природных вод (сульфатов, хлоридов кальция и железа), так и в появлении несвойственных им компонентов (ДДТ, ПАВ, нефтепродукты и др.).

Источниками подземных вод служат:

- сточные воды и отходы промышленных предприятий;

- хозяйственно-бытовые стоки и отходы (отсутствует канализация и очистные сооружения, не организованы свалки ТБО);

- сельскохозяйственное производство (применение удобрений и ядохимикатов без соблюдения агротехнических норм, хранение их в неприспособленных помещениях, стоки и отходы животноводческих комплексов). В районе животноводческие хозяйства не имеют типовых навозохранилищ и жижесборников.

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- инфильтрация загрязненных атмосферных осадков;

- нарушение правил эксплуатации водозаборов;

- несвоевременная или некачественная ликвидация аварийных или выполнивших свое назначение скважин;

- загрязнение поверхностных водоемов.

2.4. Состояние почвенного покрова

Данных по загрязнению почвенного покрова в районе нет. Вероятными источниками загрязнения являются:

- свалки твердых бытовых и производственных отходов

- автотранспорт.

Санитарное состояние лесов. Основное воздействие человека на леса выражается рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, выпасом скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающихся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням, воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении. Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении — важнейшая составляющая часть охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также являются средством охраны и защиты лесов.

В результате выпаса скота вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов, часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

2.5. Санитарная очистка территорий

Сбор бытовых отходов от населения в Дуванском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз бытовых отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

Существующий полигон ТБО находится в 2,3-х км к северу от с. Месягутово. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

Полигон ТБО представляет собой оборудованный полигон, площадью 3,56 га. Мощность объекта размещения 156 тыс. м3 (42,12 тыс. тонн), объект введен в эксплуатацию в 2003 году, срок его эксплуатации составляет 16,3 лет. По договору с сельским поселением Месягутовский сельсовет полигон эксплуатирует ООО «Дуван ТБО» лицензия предприятия приведена в приложении 1 настоящего документа.

Наиболее крупные отходы:

- IV класса опасности – навоз КРС свежий, навоз от свиней перепревший, отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в виде пыли, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- IV класса опасности – отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.

Основными отходообразующими отраслями в сельском поселении являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. В местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

На сегодняшний день для муниципального района разработан и утвержден проект «Генеральная санитарная очистка территории Дуванского района» НИИ БЖД РБ, Уфа 2013 год.

Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения располагается одна несанкционированная свалка мусора, скотомогильники отсутствуют.

За период 2009 — 2014 гг. на территории Дуванского района строительство типовых биотермических ям и скотомогильников для утилизации биологических отходов не проводили.

Перечень несанкционированных свалок приведен в таблице № 11.

Перечень объектов размещения отходов Месягутовского

сельского поселения

табл. № 11

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ариевский сельсовет | В 0,4 км от северной границы д. Ариево | Свалка мусора (0,6 га) | Ликвидация и рекультивация территории на I очередь строительства (2024 год) |

Глава 3. Социально-экономическое положение

3.1. Структура отраслей экономики

Экономика района в целом имеет аграрное направление.

Основными направлениями промышленного производства сельского поселения является сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, распределение газа и воды.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве заняты индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

Предприятия сельского поселения Ариевский сельсовет

табл. № 12

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Кол-во работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО СХП «Урал-Тау» | д. Ариево | растениеводство | 32 |
| 2 | ООО СХП «Урал-Тау» | д. Мулькатово | Растениеводство, лесная промышленность, животноводство | 39 |
| 3 | КФХ «Гибатов» | д. Ариево | растениеводство | 2 |
| 4 | КФХ «Рамазанов» | д. Ариево | растениеводство | 2 |
| 5 | КФХ «Хакимьянов» | д. Ариево | растениеводство | 2 |
| 6 | КФХ «Мингажев» | д. Ариево | растениеводство | 2 |
| 7 | КФХ «Толпар» | д. Каракулево | растениеводство | 2 |

Сельскохозяйственные угодья сельского поселения составляют 7,404 тысяч гектаров, что составляет 84,4 % всей территории сельского поселения. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также подсолнечник.

Животноводство

Вторая важнейшая отрасль сельского хозяйства. Она обеспечивает население высокобелковыми и диетическими продуктами питания, а ряд отраслей промышленности - сырьем. Особенность ее в том, что энергоемкость продукции животноводства в 15-20 раз выше, чем в растениеводстве.

Приоритетным направлением развития животноводства становится производство быстро окупаемых скороспелых видов скота и птицы.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории населенных пунктов сельского поселения Ариевский сельсовет на 1 января 2014 г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

табл. № 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Ариево | 238 | 88 | - | 338 | 40 | - |
| 2 | д. Верхнее Абсалямово | 52 | 28 | - | 63 | 2 | - |
| 3 | д. Нижнее Абсалямово | - | - | - | 21 | - | - |
| 4 | д. Маржангулово | 122 | 47 | - | 198 | 3 | - |
| 5 | д. Каракулево | 165 | 68 | - | 194 | 24 | - |
| 6 | д. Мулькатово | 106 | 40 | - | 162 | 14 | - |
| Итого | 683 | 271 | - | 976 | 83 | - |

Растениеводство

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные  предприятия, на их долю приходится 80 % произведенного зерна.

Хлебопекарное производство в долгосрочной перспективе сохранит одну из лидирующих позиций в структуре перерабатывающей отрасли. Основная задача - рациональное использование зерна. Фуражное зерно необходимо полностью перерабатывать на полнорационные корма, с помощью которых можно получать и реализовывать значительные дополнительные объемы животноводческой продукции, имеющей более высокую добавленную стоимость.

Лесопромышленный комплекс

Землями лесного фонда занято 674,85 га или 7,6 % территории сельского поселения.

Леса Ариевского сельсовета находятся на землях Дуванского лесхоза ГУЛХ «Башлесхоз».

Лесосечный фонд заготавливается, в основном, населением, проживающим на территории сельского поселения для собственных нужд (строительство и ремонт жилья, надворных построек, в качестве топлива). Из-за недоиспользования расчетной лесосеки продолжается накопление спелых и перестойных лиственных пород, что может привести к экономическим и экологическим проблемам. Причинами неудовлетворительного освоения лесосечного фонда является отсутствие крупных предприятий - лесозаготовителей.

Основные проблемы развития лесного хозяйства в районе: ежегодное снижение потребности древесины, что отрицательно сказывается на проведении рубок ухода.

ГУ Дуванский лесхоз РБ Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, осуществляющий контроль и надзор за лесными угодьями общей площадью. На территории с. Месягутово имеются лесные насаждения, находящиеся на балансе Дуванского сельского участкового лесничества. Характеристика существующих в границах районного центра лесных массивов, отражена в нижеследующих таблицах.

Жилищно-коммунильное хозяйство

На территории муниципального района Дуванский район функционируют 4 ресурсоснабжающих организаций:

1) МУП «Дуванводоканал» - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Объем отпуска холодной воды 454,88 тыс. м3, по приборам учета 155,97 тыс.м3, доля 34,3%, тепла -30,32 тыс. Гкал, по показаниям приборов учета – 3,3 тыс.Гкал, доля 10,9 % на общую сумму 29,6 млн.руб.

2) ООО «БашРЭС» СВРЭС отпущено электроэнергии 50788 тыс.квт/ч, по приборам учета 47712 тыс.квт/ч, доля 93,94%.

Коммунальные электрические сети обслуживаются ООО СВРЭС «Башрэс-Уфа». Данным предприятием проведена огромная работа по ремонту и реконструкции ВЛ-10-04 КВ.

3) ОАО «Газсервис» филиал «Дувангаз» отпущено газа 48,517 млн. м3, по приборам учета 26,313 млн.м3, доля – 54,24%.

4) ООО «Дуван ТБО» с 1 декабря 2008 года осуществляет деятельность по утилизации и захоронению ТБО, заключен договор аренды.

3.2. Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Структура занятости населения

Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы.

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Ариевский сельсовет на 01.03.2014 г. составила 1,506 тыс.чел.

Динамика изменения численности населения за период 2002-2014 гг.

Приведена численность постоянного населения на 1 января (тыс. чел) по данным Администрации района.

Динамика изменения численности населения

табл. № 14

| Годы | 2002 перепись | 2010 перепись | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего по району | 32016 | 31068 | 30974 | 30900 |
| В сельском поселении | 1229 | 1296 | 1506 | 1506 |

Численность населения района за период 2002-2014 гг. уменьшилось на 1,116 тыс.чел., в основном за счёт сокращения численности населения сельских поселений. В то же время на сегодняшний день наблюдается увеличение населения в сельском поселении, за 2002-2014 гг. население увеличилось на 277 человек.

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в районе.

Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район Дуванский район. Но, начиная с 2009 г., наблюдается снижение темпов естественной убыли населения.

Рост рождаемости в сельском поселении обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, являются изменения в процессах формирования семьи.

Численность постоянного населения по возрастным группам (по

данным Администрации сельского поселения)

табл. № 15

| Возрастная группа | На 01.03.2014 г. |
| --- | --- |
|  | Чел | % |
| Население всего | 1506 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 366 | 24,3 |
| трудоспособный возраст | 851 | 56,5 |
| старше трудоспособного возраста | 289 | 19,2 |

Возрастной состав населения

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 16

| Возрастные группы | Население на 01.03.2014 г. |
| --- | --- |
|  | Всего, чел. | % |
| 0-7 лет | 186 | 12,3 |
| 7-16 лет | 180 | 11,9 |
| 16-55 лет/женщин | 420 | 27,9 |
| 16-60 лет/мужчин | 431 | 28,6 |
| Старше трудоспособного | 289 | 19,2 |
| мужчины | 98 | 6,5 |
| женщины | 191 | 12,7 |
| Всего | 1506 | 100 |

Население по сельскому поселению, человек

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 17

| №№ | Наименование | Перепись, 2002 год | Перепись, 2010 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по сельскому поселению | 1229 | 1296 | 1506 |
| 1 | д. Ариево | 361 | 385 | 424 |
| 2 | д. Верхнее Абсалямово | 98 | 103 | 135 |
| 3 | д. Нижнее Абсалямово | 3 | 13 | 11 |
| 4 | д. Каракулево | 335 | 357 | 423 |
| 5 | д. Маржангулово | 220 | 231 | 269 |
| 6 | д. Мулькатово | 212 | 207 | 244 |

Структура занятости населения

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по Ариевскому сельскому поселению анализ экономического развития был сделан на основании данных Дуванского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На конец 2013 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях Ариевского сельского поселения составила 14891,7 руб. или на 11,1 % больше, чем годом ранее.

По состоянию на 01.03.2014 года зарегистрированных безработных на территории сельского поселения 30 человек.

Наибольшая занятость населения сельского поселения Ариевский сельсовет приходится на отрасли сельского хозяйства, транспорта и связи. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства, промышленности. На них приходится 48,8 % мест приложения труда. На начало 2014 года численность занятого в экономике населения по сельскому поселению Ариевский сельсовет составляла 540 человек или 63,4 % от всего трудоспособного населения. Часть населения в трудоспособном возрасте (36,6 % трудовых ресурсов), занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.

Основные факторы: естественная природная среда, благоприятная экологическая обстановка и транспортное сообщение с центром муниципального района создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

Распределение трудовых ресурсов

табл. № 18

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | сущ. на 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего населения сельского поселения | 1506 |  |
| 1 | Трудовые ресурсы | 851 |  |
|  | Занято в экономике | 540 | 100 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 334 | 61,8 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | 82 | 15,2 |
|  | Лесное хозяйство | - | - |
|  | Строительство | 22 | 4,1 |
|  | Внешний транспорт и связь | 48 | 8,9 |
|  | Сельское хозяйство | 182 | 33,7 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 206 | 38,1 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 35 | 6,5 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 66 | 12,2 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 42 | 7,8 |
|  | Культура | 12 | 2,2 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 | 7,8 |
|  | Финансовые учреждения | 5 | 0,9 |
|  | Бытовое обслуживание | 4 | 0,7 |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - | - |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 281 | 100 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 76 | 27,0 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 205 | 73,0 |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 21 |  |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 273 |  |
| 5 | Безработное население | 30 |  |

Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 376 человек.

Обслуживающая группа (п.1.2) – 164 человека.

Занятые в экономике – 540 человек.

Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 63,4 % от общей численности трудоспособного населения.

Изменение численности безработных и уровня безработицы

табл. № 19

| Показатель | Уровень безработицы, % на 01.03.2014 |
| --- | --- |
| По Дуванскому району | 2,31* |
| По Ариевскому сельсовету |  |

Примечание*: Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения).

Численность официально зарегистрированных безработных по Дуванскому району составляет 0,358 тыс. человек (на 1 марта 2014 г.)

3.3.Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Ариевского сельского поселения на 01.03.2014 года составляла 21,406 тыс.кв.м.

Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по сельскому поселению

табл. № 20

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 889 | 223 | 345 | 97 | 165 | 200 | 152 |

Ежегодный ввод жилья за период 2007-2013 годы находился в среднем на уровне 0,296 тыс.кв.м.

Жилищный фонд на 95,7 % находится в частной собственности граждан.

В усадебных жилых домах общая площадь составляет 21,406 тыс.кв.м или 100 %.

Каменные дома – 5,868 тыс. м2 или 27,4 %, деревянные дома 15,538 тыс. м2 или 72,6 %, прочие 0 %.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.03.2014 г. составил: 0 % от всего жилищного фонда.

Жилищный фонд на 01.03.2014 г.:

табл. № 21

| № | Наименование населенного пункта | Население тыс. чел. сущ. | Жилищная обеспеченность сущ., кв.м/чел, | Жилой фонд, общая площ. существ. кв.м, 2014 г. | Жилой фонд, общая площ. сущ. сохран. тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ариево | 0,424 | 16,44 | 6972 | 6972 |
| 2 | д. Верхнее Абсалямово | 0,135 | 8,8 | 1187 | 1187 |
| 3 | д. Нижнее Абсалямово | 0,011 | 27,4 | 301 | 301 |
| 4 | д. Каракулево | 0,423 | 11,8 | 5018 | 5018 |
| 5 | д. Маржангулово | 0,269 | 14,6 | 3924 | 3924 |
| 6 | д. Мулькатово | 0,244 | 16,4 | 4004 | 4004 |
| Итого по СП | 1,506 | 14,2 | 21406 | 21406 |

3.4. Культурно бытовое и социальное обслуживание населения

1) Общеобразовательные учреждения:

Система образования сельского поселения Ариевский сельсовет включает в себя:

- Детские сады: по состоянию на 2014 год дошкольные учреждения на территории сельского поселения представлены одним детским садом в д. Ариево. В 2014 году услугами дошкольного образования охвачено 85,7 % детей. Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей привела к введению «предшкольного образования». Вместе с тем проблема обеспечения населения сельского поселения дошкольными учреждениями остается актуальной.

- Школы: На 2014 учебный год в сельском поселении Ариевский сельсовет общеобразовательные учреждения представлены одной общеобразовательной (д. Ариево) и одной начальной школой (д. Каракулево). На сегодняшний день для населения в 1506 человек требуется школа на 217 учащихся места, вместо существующих 299. Обеспеченность населения образовательными учреждениями составляет – 137,8 %.

- Учреждения дополнительного образования:

Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселения Ариевский сельсовет отсутствуют.

3) Учреждения культуры:

- учреждения культурно-досугового типа: Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционирует 2 сельских дома культуры в населенных пунктах д. Ариево, д. Каракулево. Библиотека располагается при СДК д. Ариево. Обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями составляет – 92,5 %.

- библиотеки. Количество библиотек по сельскому поселению Ариевский сельсовет на начало 2014 года составляет одна единица в д. Ариево. Существующий книжный фонд - 1,6 тыс. экземпляров. Обеспеченность массовыми библиотеками составляет 26,9 %.

Перечень учреждений культуры в сельском поселении

табл. № 22

| № п/п | Наименование | Кол-во мест | Количество работающих (персонал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СДК д. Ариево | 200 | 6 |
| 2 | СДК д. Каракулево | 120 | 2 |
| Итого | 320 | 8 |

4). Здравоохранение

Муниципальные учреждения здравоохранения Ариевского сельского поселения представлены предприятиями:

- ФАП д. Ариево на 15 посещ. в смену;

- ФАП д. Каракулево на 15 посещ. в смену.

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 222 %.

5) Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения Ариевский сельсовет требуется 1 отделение связи и 1 отделение банка мощностью 1 опер. касса. В деревне Ариево при здании администрации сельского поселения, имеется почта, и отделение банка.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Деревня Ариево является центром сельского поселения Ариевский сельсовет. Административный центр муниципального района располагается по адресу Школьная, д. 29. В администрации муниципального района работают 6 человек.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в сельском поселении осуществляется пожарной частью (ПЧ № 75), находящаяся в подчинении гарнизона пожарной охраны ФГКУ «32 ОФПС по РБ». В распоряжении ПЧ находятся 3 ед. специализированной техники:

- АЦ 5,8-6-40 (5557);

- АЦ – 8-40 (53228);

- АЦ – 40 (130).

В боевом расчете 2 единицы. Штатная численность ПЧ № 75 составляет 35 чел., располагается по адресу с. Месягутово ул. Партизанская, 53. На вооружении находится – 3 автоцистерны пожарные (АЦ).

Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС) находится по адресу с. Месягутово ул. Партизанская, 53. Телефон 112; 3-44-64. ЕДДС является органом повседневного управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС.

В нормативное время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности) Согласно Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Населенные пункты: д. Верхнее Абсалямово, д. Маржангулово, д. Мулькатово, д. Ариево, д. Каракулево, д. Нижнее Абсалямово находятся в 20 минутной транспортной доступности от ПЧ-75, исходя из этого проектирование на территории Ариевского сельского поселения нового пожарного депо не требуется.

6) Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины

Наибольший удельный вес в общем товарообороте сельского поселения занимают магазины товаров повседневного спроса населенных пунктов д. Ариево, д. Нижнее Абсалямово, д. Каракулево, д. Верхнее Абсалямово, д. Мулькатово, д. Маржангулово. Реконструируются старые помещения, обновляется торговое и технологическое оборудование.

При существующей численности населения сельского поселения Ариевский сельсовет в 1506 чел. нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 451,8 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 297,0 м2, что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 61,7 %.

Предприятия общественного питания

Предприятия общественного питания на территории сельского поселения отсутствуют. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания – 60 мест.

Предприятия бытового обслуживания

К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В сельском поселении предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

7) Спортивные сооружения

В сельском поселении плоские спортивные сооружения представлены спортивной площадкой при школе д. Ариево. Площадь спортивной площадки составляет 0,30 га.

Анализ обеспеченности сельского поселения в объектах социального и культурно-бытового облуживания представлен в таблице № 23.

3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал

Климатические условия района в целом благоприятны для развития рекреации; продолжительность периода с температурой выше 15° - 75-90 дней, с температурой -5°- 15° - 80 -95 дней, мощность снежного покрова - 50-70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0 -3,5 м/сек, зимой - 2-4 м/сек. Дуванский район относится к лесостепной природно-климатической зоне Восточно-Европейской равнины. Климат умеренный и влажный.

По характеру рельефа район представляет интерес для развития туризма. Территория Дуванского района представляет собой часть Уфимского плато (центральная и западная части с высотой до 517 м) и часть Юрюзано-Айской увалисто-волнистой равнины. Северо-восточная часть это обширное понижение. Западная часть этого понижения в пределах левобережья р. Ай имеет характер волнистой равнины, лежащей на высоте 240 – 300 м с с отдельными меридионально вытянутыми грядами и возвышенностями, достигающими высоты 375 м. Характерными для этой равнины является широкое распространение карстовых образований в виде провальных воронок по правобережью реки ай рельеф приобретает более расчлененный характер с уклоном 1-40 %.

Лесные массивы являются главным элементом для организации рекреационных образований. Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, пихта, береза, осина, липа. Под лесами занято 593,3 га. Лесистость территории сельского поселения составляет 6,0 %.

По данным Минприроды РБ, на территории сельского поселения выделены две особо охраняемые природные территории «Каракулевское болото», «Заросли степной вишни у д. Ариево» (подробнее см. раздел 1.2.6.1. выше по разделу). Культурно-исторические и археологические памятники на территории сельского поселения не выявлены. Ближайшим объектом туристической индустрии для населенных пунктов сельского поселения является санаторий «Ай» возле с. Месягутово, в 15 км транспортной доступности.

табл. № 24

| Наименование | Ведомственная принадлежность | Местоположение | Расстояние | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Профилакторий «Ай» | ООО «Сосновый бор» | с. Месягутово, Сосновый бор | 233 км от г. Уфа | 133 |

Таким образом, наличие в районе благоприятных природных факторов, памятников археологии и природы способствуют развитию индустрии туризма как отрасли экономики и непроизводственной сферы. При этом туризм по сравнению с другими отраслями народного хозяйства в наименьшей степени отрицательно влияет на окружающую среду. Туризм способствует охране природы и выступает как одна из экологически эффективных отраслей народного хозяйства.

Согласно, проекта «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территорий северо-восточного региона РБ (Дуванский район), ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» г. Уфа 2005 год, в районе предполагается сформировать организационную и экономическую среду для создания и функционирования в районе условий для развития туристической деятельности. Предполагается строительство туристических баз, комплексов, гостиниц. А так же строительство автодорог, дополнительной инфраструктуры электро-, водо- снабжения.

Совокупность природных факторов: степные ландшафты, многочисленные пруды, наличие экологически чистых продуктов питания (включая уникальные ягодные и грибные наборы и т.д.), интересные природные памятники привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

Глава 4. Инженерно-транспортная инфраструктура

4.1. Транспортная инфраструктура

Дуванский район обслуживается железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Сулея» в Челябинской области в 83 км от центра сельского поселения д. Ариево.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

- Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 6,0 км, в том числе 6,0 км с усовершенствованным, асфальтированным покрытием;

- Автодороги регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по муниципальному району составляет 8,7 км, в том числе 8,7 км с асфальтобетонным покрытием.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 25

| Наименование | Наименование участка а/д | Протяженность по сельскому поселению, км | Протяженность по МО, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | с асфальтированным покрытием | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |  |
| Автодороги регионального значения |
| Караидель - Месягутово – Верхние Киги | В границах сельского поселения Ариевский сельсовет | 8,7 | 8,7 | - | - | 84,0 |
| Итого | 8,7 | 8,7 | - | - | 84,0 |
| Автодороги районного значения |
| Каракулево - Маржангулово | а/д Караидель – Месягутово – Верхние Киги – д. Каракулево – д. Верхнее Абсалямомо – д. Нижнее Абсалямово – д. Мулькатово – д. Ариево – д. Маржангулово | 6,0 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| Итого | 6,0 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| Всего: | 14,7 | 14,7 | - | - | 90,0 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 14,7 километров, в том числе:

- грунтовая дорога – 0 километров;

- с твердым покрытием – 0 километров;

- с асфальтированным усовершенствованным покрытием – 14,7 км.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении достаточно высокая, и составляет 168,96 км/тыс. км2; средний удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 100,0 %; дороги с переходным и низшим типом покрытия – 0 %, требуют дальнейшего усовершенствования .

Основными проблемами транспортной сети на территории Дуванского района являются:

- неудовлетворительное состояние мостовых сооружений;

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых с автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Часть информации о техническом состоянии искусственных сооружений отсутствует.

Количество мостовых сооружений уточнено в процессе работы над опорным планом. Расположение существующих мостов отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории Дуванского района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений осуществляет Дуванский дорожный ремонтно-строительный участок ОАО «Башкиравтодор», которой находится на территории с. Месягутово.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Автомобильный парк легковых автомобилей в сельском поселении по состоянию на 2014 год характеризуется следующими показателями:

Количество и структура автомобильного парка Ариевского сельского поселения на 1.03.2014 г.

табл. № 26

| № п/п | Категория автомобиля | Ед.изм. | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Грузовых автомобилей | Ед. | 4 |
| 2 | Легковых автомобилей | Ед. | 97 |
| 3 | Автобусов | Ед. | - |
| 4 | Микроавтобусов | Ед. | - |
| 5 | Спец.автотранспорта | Ед. | 14 |
| 6 | Мотоциклов и мотороллеров | Ед. | - |
| Итого | Ед. | 115 |

Существующий уровень автомобилизации принят по данным на сельское поселение, и составляет 76 маш/1000 жит.

Показатель существующего уровня автомобилизации на сегодняшний день в целом ниже республиканского.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района проектирования складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Дуванского района:

- Дуванское ДРСУ - с. Месягутово;

-	Автозаправочные станции - с. Месягутово;

- 	Автогазозаправочная станция – с. Месягутово;

- Автовокзал на 50 мест - с. Месягутово.

Размещение и характеристика работы АЗС и АГЗС

табл. № 27

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 81 | с. Месягутово ул. Коммунистическая | Бензин, дизтопливо | 4 |
| 2 | АГЗС «Экосистемз» | с. Месягутово ул. Коммунистическая | Бутан, пропан | 2 |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Месягутово.

Пассажирский транспорт

Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в районном центре Дуванского района работает Месягутовский автовокзал филиал ГУП «Башавтотранс», вместимость данного автовокзала составляет 100 пос. мест. По данным пассажирской службы ГУП «Башавтотранс» на 2012 год, с автовокзала с. Месягутово на осенне-зимний период открыто движение по маршрутам, представленным в таблице № 28.

Перечень маршрутов сельского поселения

табл. № 28

| №№ маршрута | Маршрут | Протяженность, км | Время в пути, час/ количество рейсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Междугородние маршруты |
| 575 | Уфа - Дуван | 270 | 5,35/ каждый день |
| 758 | Месягутово – Уфа - Бирск | 322 | 6,10/ каждый день |
| Пригородные маршруты |
| 1 | Месягутово - Дуван | 31 | 50 мин |
| 2 | Месягутово – Ярославка - Метели | 74 | 2 ч |
| 3 | Месягутово – Дуван - Калмаш | 72 | 2 ч |
| 4 | Месягутово - Улькунды | 23 | 30 мин |
| 5 | Месягутово - Ариево | 10 | 15 мин |

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 19,4 км.

Плотность 222,9 км/тыс.км2. По территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления категории Г-3 и Г-4.

Развитие трубопроводного транспорта на территории Дуванского района не предусмотрено. Основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети.

Коммуникации, объекты  трубопроводного транспорта нанесены на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

4.2. Инженерное обеспечение

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенных пунктах сельского поселения д. Ариево, д. Верхнее Абсалямово, д. Мулькатово, д. Каракулево, в д. Маржангулово и д. Нижнее Абсалямово для хозяйственно-питьевого водоснабжения пользуются подворными колодцами и каптированными родниками.

- в. д. Ариево и д. Маржангулово водоснабжение производится от эксплуатационной скважины № 1, расположенной по ул. Школьная д. Ариево. Скважина введена в эксплуатацию в 1984 году, ее глубина составляет 60,0 м, производительность 15 м3/час. Водопроводные сети проходят по ул. С. Юлаева, Школьная – д. Ариево и по ул. Центральная – д. Маржангулово, общая протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам составляет 3,9 км;

- в. д. Верхнее Абсалямово и д. Каракулево водоснабжение производится от эксплуатационной скважины № 4, расположенной по ул. Центральная д. Каракулево. Скважина введена в эксплуатацию в 1990 году, ее глубина составляет 58,0 м, производительность 15 м3/час. Водопроводные сети проходят по ул. Центральная, Школьная – д. Каракулево и по ул. Центральная – д. Верхнее Абсалямово, общая протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам составляет 1,7 км;

- в. д. Мулькатово для водоснабжения населенного пункта используется эксплуатационная скважина № 2, расположенная за д. Мулькатово. Скважина  введена в эксплуатацию в 1990 году, ее глубина 60,0 м. Производительность скважины 15 м3/сут. Водопроводные сети на территории населенного пункта проходят по ул. Центральная;

Количество потребляемой воды на 2013 год населением сельского поселения составило 20393 м3/сут.

Сети водоснабжения находятся на балансе Ариевского сельского поселения.

Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Ариевский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Месягутовский сельсовет осуществляется от ГРС «Месягутово». Подключены к газовым сетям все населенные пункты сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ШРП-2 ед., ГРП – 3 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис» «Дувангаз».

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 29.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

табл. № 29

| № или наименование | Теплотворная способность газа, ккал/м3 | Давление, кг/см2 | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Ариево |
| ГРП -14 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 6500 | Удовлетворительное |
| Протяженность сетей по населенному пункту – 5443,97 м |
| д. Маржангулово |
| ШРП - 25 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 6500 | Удовлетворительное |
| Протяженность сетей по населенному пункту – 4822,35 м |
| д. Нижнее Абсалямово |
| ШРП - 49 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 300 | Удовлетворительное |
| Протяженность сетей по населенному пункту –654,95 м |
| д. Каракулево и д. Верхнее Абсалямово |
| ГРП - 15 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 7100 | Удовлетворительное |
| Протяженность по населенному пункту – 7188,49 м (д. Каракулево, 2234 м – д. В. Абсалямово) |
| д. Мулькатово |
| ГРП - 16 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 900 | Удовлетворительное |
| Протяженность сетей по населенному пункту – 2750,03 м |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Ариевский сельсовет осуществляется от электроподстанции ПС 110/35/10 кВ «Месягутово» по линии 10 кВ (воздушная). Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Месягутовский сельсовет занимается Дувансий РЭС по СВРЭС ООО «БашРЭС-Уфа». Согласно данным Администрации Дуванского района на территории сельского поселения расположено 22 трансформаторные подстанции.

Перечень трансформаторных подстанций

табл. № 30

| №п/п | Наименование | Подстанция | Мощность, кВА | Количество ТП, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Ариево | «Месягутово» | 673 | 5 |
| 2 | д. Верхнее Абсалямово | «Месягутово» | 126 | 2 |
| 3 | д. Маржангулово | «Месягутово» | 126 | 2 |
| 4 | д. Мулькатово | «Месягутово» | 1763 | 5 |
| 5 | д. Нижнее Абсалямово | «Месягутово» | 88 | 3 |
| 6 | д. Каракулево | «Месягутово» | 640 | 5 |
| Итого | 22 |

Телефонизация

По данным администрации сельского поселения в 2014 году на территории сельского поселения Ариевский сельсовет зарегистрировано 245 абонентов телефонной связи. Обслуживание сетей занимается ОАО «Башинформсвязь».

Телефонизация населенных пунктов сельского поселения

табл. № 31

| Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Тип станции | Емкость станции/ количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Ариево | 2006 | М-200 | 129/98 |
| д. Верхнее Абсалямово | 2012 | VOIP | 24/19 |
| д. Нижнее Абсалямово | - | - | - |
| д. Маржангулово | 2011 | АЦК БАРС | 64/46 |
| д. Мулькатово | 2012 | АЦК БАРС | 40/33 |
| д. Каракулево | 2012 | М-200 | 64/49 |
| На сельское поселение | 321/245 |

Исходные данные для проектирования